REGLUGERÐ

um mælifræðilegt eftirlit með gjaldmælum leigubifreiða.

I. KAFLI

Gildissvið og skilgreiningar.

1. gr.

Gildissvið.

Reglugerð þessi gildir um gjaldmæla sem notaðir eru í leigubifreiðum, ásamt tilheyrandi og viðurkenndum viðbótartækjum.

Heimilt er að markaðssetja og taka í notkun skv. 1. mgr. MID-gjaldmæla.

2. gr.

Skilgreiningar.

Nota skal eftirfarandi skilgreiningar um gjaldmæla leigubifreiða, sbr. 1. mgr. 1. gr.:

1.	Gjaldmælir leigubifreiðar er búnaður sem vinnur ásamt merkjavaka sem mælitæki. Mælir hann tímalengd og reiknar vegalengd á grundvelli merkis sem kemur frá vegalengdarmerkjavakanum. Að auki reiknar hann og sýnir fargjaldið sem greiða skal fyrir ferð á grundvelli reiknaðrar vegalengdar og/eða mældrar tímalengdar ferðarinnar.

2.	MID-gjaldmælir er gjaldmælir leigubifreiðar sem fellur undir ákvæði í viðauka MI-007 við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/22/EB um mælitæki, sbr. reglugerð nr. 465/2007 um innleiðingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/22/EB um mælitæki, og uppfyllir viðeigandi kröfur, ber réttar merkingar þar um og er innsiglaður.

3.	Fargjald er heildarupphæð peninga sem greiða skal fyrir ferð sem byggð er á föstu startgjaldi og/eða fjarlægð og/eða tímalengd ferðarinnar. Fargjaldið tekur ekki til viðbótargjalds sem lagt er á fyrir aukaþjónustu.

4.	Leigubifreið er fólksbifreið sem notuð er til leigubifreiðaaksturs, þó ekki sem skráð er fyrir fleiri en átta farþega. Leigubifreiðaakstur telst það þegar fólksbifreið er seld á leigu ásamt ökumanni fyrir tiltekið gjald til flutnings á farþegum og farangri þeirra.

Auk ofangreindra skilgreininga skal nota skilgreiningar í viðauka MI-007 við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/22/EB um mælitæki, sbr. reglugerð nr. 465/2007.

II. KAFLI

Heimilar mælagerðir.

3. gr.

Nýir MID-gjaldmælar.

MID-gjaldmælar skulu áður en þeir eru markaðssettir og teknir til fyrstu notkunar uppfylla mat í samræmi við þær grunnkröfur sem mælt er fyrir um í I. viðauka og í viðauka MI-007 um gjaldmæla leigubifreiða við tilskipun 2004/22/EB um mælitæki, sbr. reglugerð nr. 465/2007.

Sönnun þess að MID-gjaldmælar uppfylli kröfur 1. mgr. skal liggja fyrir skjalfest í samræmisyfirlýsingu sem hefur verið gerð á þann hátt sem kveðið er á um í 9. gr. tilskipunar 2004/22/EB um mælitæki, sbr. reglugerð nr. 465/2007, og með CE-merkingu og viðbótarmælifræðimerki skv. 7. og 17. gr. sömu tilskipunar.

MID-gjaldmælar skulu vera með tengingar fyrir eftirfarandi viðbótarbúnað, sem og annan búnað sem lög og reglur krefjast: Prentara, kortalesara, fjarskiptaeiningu fyrir gagnasamskipti og skilti utan á bíl.

Mælarnir skulu vera með innsiglaðan búnað sem kemur í veg fyrir notkun þeirra, þegar tilskilinn viðbótarbúnað vantar eða hann starfar ekki rétt.

Mælarnir skulu bera merkingar sem sýna hvaða viðbótarbúnaður fellur undir samræmismat gjaldmælis.

4. gr.

Áframhaldandi notkun eldri gjaldmæla.

Heimilt er að nota til verkefna skv. 1. mgr. 1. gr. aðra gjaldmæla en MID-gjaldmæla sem þegar hafa verið teknir í notkun, meðan þeir mæla rétt, sbr. ákvæði V. kafla.

III. KAFLI

Um ábyrgð aðila.

5. gr.

Ábyrgð framleiðenda, seljenda og dreifingaraðila.

Framleiðendum, seljendum og dreifingaraðilum er óheimilt að markaðssetja eða selja gjaldmæla leigubifreiða til notkunar skv. 1. mgr. 1. gr., nema þeir uppfylli ákvæði 3. gr. og önnur viðeigandi ákvæði reglugerðar þessarar.

6. gr.

Ábyrgð eigenda.

Eiganda eða ábyrgðaraðila gjaldmæla leigubifreiða er óheimilt að taka þá í notkun skv. 1. mgr. 1. gr. nema þeir uppfylli ákvæði 3. gr. og önnur viðeigandi ákvæði reglugerðar þessarar.

Eigandi eða ábyrgðaraðili gjaldmæla leigubifreiða skal hlíta skilyrðum framleiðanda um aðstæður fyrir notkun og leyfð rekstrarskilyrði.

Eigandi eða ábyrgðaraðili gjaldmæla leigubifreiða ber ábyrgð á því að fá löggildingu hjá Neytendastofu, eða öðrum aðila sem fengið hefur umboð Neytendastofu til löggildingar áður en gjaldmælir er tekinn í notkun skv. 1. mgr. 1. gr. og við endurnýjun gildistíma löggildingar.

7. gr.

Ábyrgð þjónustuaðila.

Þjónustuaðili, sem setur gjaldmæli og tengdan búnað í leigubifreið, skal fara eftir fyrirmælum framleiðanda og eftir reglum stjórnvalda, sem gilda um búnaðinn.

Þjónustuaðila er heimilt að stilla gjaldmæli áður en hann fer í löggildingu en allar stillingar á reiknistuðli milli mælis og vegalengdarmerkjavaka skulu vera skráðar í minni ásamt dagsetningu, tíma og auðkenni þess sem framkvæmdi stillinguna og skulu þessi gögn vera aðgengileg Neytendastofu í a.m.k. tvö ár.

Gjaldmæli, sem notaður er skv. 1. mgr. 1. gr. og er með rofið innsigli eða hefur farið í viðgerð þannig að það geti haft áhrif á nákvæmni hans, ber að láta löggilda áður en hann er tekinn aftur í notkun.

Þjónustuaðili, sem hefur framkvæmt einhverja þá aðgerð, sem krefst endurlöggildingar, sbr. 3. mgr. skal þegar tilkynna það eiganda gjaldmælis og Neytendastofu.

Þjónustuaðili að beiðni Neytendastofu skal veita allar upplýsingar á því formi sem stofnunin leggur til um aðgerðir sem varðar þjónustu við gjaldmæla, þ.á m. um verðbreytingar sem hann gerir eða önnur atriði sem ekki hafa áhrif á löggildingu gjaldmælisins.

IV. KAFLI

Samræmismat.

8. gr.

Samræmismat MID-gjaldmæla.

Framleiðandi ber ábyrgð á samræmismati fyrir MID-gjaldmæla. Hann annast það sjálfur með þátttöku tilkynntra aðila samkvæmt ákvæðum aðferðaeininga sem lýst er í viðaukum B og F, B og D eða H1 í tilskipun 2004/22/EB um mælitæki sbr. reglugerð nr. 465/2007.

Annist birgir eða þjónustuaðili einhvern hluta samræmismatsins, sem framleiðanda er heimilt að annast, er það á ábyrgð framleiðandans og viðkomandi aðili skal uppfylla sömu kröfur og gerðar eru til framleiðanda vegna samræmismatsins.

V. KAFLI

Prófun og löggilding gjaldmæla í notkun.

9. gr.

Löggildingar.

Staðfesta skal með löggildingu að gjaldmælar leigubifreiða í notkun skv. 1. mgr. 1. gr. uppfylli kröfur laga og reglugerðar þessarar þegar þeir eru teknir í notkun og við lok gildistíma löggildingar.

Gjaldmælar leigubifreiða sem hlotið hafa löggildingu skal merkja með löggildingartákni, sbr. reglugerð nr. 955/2006 um löggildingartákn og merkingar eftirlitsskyldra mælitækja.

10. gr.

Prófun vegna löggildingar.

Prófun fyrir löggildingu fer fram á uppsettum gjaldmæli í viðkomandi leigubifreið eftir að hann hefur verið tengdur við merkjavaka fyrir vegalengd og með þeim hjólabúnaði og hjólbörðum, sem notaðir eru við leigubifreiðaakstur, þegar vegalengdamæling byggist á snúningi hjóla.

Prófa skal aðskilið skekkjur í tímamælingu, mældri vegalengd og útreikningi fargjalds.

Til að gjaldmælar leigubifreiða standist prófun mega skekkjur ekki vera meiri en mestu leyfðu skekkjur sem hér segir: Fyrir mældan tíma ± 0,25%, fyrir ekna vegalengd ± 3% og fyrir útreikning fargjalds ± 0,1%.

Ganga skal úr skugga um að innsigli séu á tengingum við merkjagjafa og viðbótarbúnað áður en löggildingartákn er sett á. Við löggildingu skal þess gætt að merking gjaldmælis sé í samræmi við reglur.

Allar skýrslur og niðurstöður mælinga skulu vera aðgengilegar Neytendastofu og skulu varðveittar í tvö ár.

11. gr.

Gildistími löggildingar.

Gjaldmælar leigubifreiða í notkun skv. 1. mgr. 1. gr. skulu löggiltir árlega og skal miða gildistíma við tímabilin janúar til og með apríl, maí til og með ágúst og september til og með desember.

Löggilding fellur úr gildi þrátt fyrir að gildistími sé ekki liðinn ef gjaldmælir bilar, innsigli er rofið, viðgerð er framkvæmd á gjaldmæli, átt hefur verið við gjaldmæli þannig að áhrif geti haft á mæliniðurstöður og þegar hjólbarðar með breyttu þvermáli valda skekkju utan marka sbr. 10. gr.

12. gr.

Löggildingaraðilar.

Neytendastofa annast löggildingar gjaldmæla leigubifreiða. Neytendastofu er þó heimilt að fela öðrum að framkvæma eftirlitið með samningi.

Um gjald fyrir löggildingar gjaldmæla leigubifreiða fer eftir gjaldskrá sem ráðherra setur.

VI. KAFLI

Markaðseftirlit.

13. gr.

Hlutverk Neytendastofu.

Neytendastofa hefur eftirlit með því að farið sé eftir ákvæðum þessarar reglugerðar og annast markaðseftirlit í samræmi við reglugerð nr. 465/2007 um innleiðingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/22/EB um mælitæki og ákvæði laga nr. 91/2006 um mælingar, mæligrunna og vigtarmenn.

14. gr.

Um framkvæmd eftirlits.

Um framkvæmd eftirlits með gjaldmælum leigubifreiða skv. þessari reglugerð, fer að öðru leyti eftir ákvæðum laga nr. 91/2006 um mælingar, mæligrunna og vigtarmenn og reglum settum samkvæmt þeim, eftir því sem við á.

Neytendastofa setur nánari verklagsreglur um framkvæmd löggildinga og eftirlits með gjaldmælum leigubifreiða.

VII. KAFLI

Málsmeðferð, viðurlög o.fl.

15. gr.

Áfrýjun og kæruleiðir.

Ákvörðunum sem Neytendastofa tekur á grundvelli reglugerðar þessarar verður skotið til áfrýjunarnefndar neytendamála sem starfar á grundvelli 4. gr. laga nr. 62/2005 um Neytendastofu og talsmann neytenda.

Ákvörðun Neytendastofu verður ekki borin undir dómstóla fyrr en úrskurður áfrýjunarnefndar neytendamála liggur fyrir.

16. gr.

Stjórnvaldssektir.

Neytendastofa getur lagt stjórnvaldssektir á einstaklinga og fyrirtæki fyrir brot sem framin eru af ásetningi eða gáleysi gegn:

a.	ákvæðum 3.,5., 7. og 8. gr. reglugerðar þessarar,

b.	ákvæðum 4., 6., 9. og 11. gr. reglugerðar þessarar, ef um ítrekuð brot er að ræða.

Stjórnvaldssektir geta numið allt að 10 milljónum kr.

Frestur til að greiða stjórnvaldssektir er fjórar vikur. Dráttarvextir greiðast ef sekt er ekki greidd á eindaga. Málskot til áfrýjunarnefndar neytendamála frestar aðför en að öðru leyti fer um hana eftir ákvæði 40. gr. laga nr. 91/2006 um mælingar, mæligrunna og vigtarmenn.

17. gr.

Viðurlög.

Sá sem af ásetningi eða gáleysi brýtur gegn ákvæðum reglugerðar þessarar skal sæta fésektum eða fangelsi allt að sex mánuðum ef sakir eru miklar.

Sá sem gefur Neytendastofu eða þeim sem falið hefur að framkvæma eftirlit skv. reglugerð þessari rangar skýrslur skal sæta refsingu skv. XV. kafla almennra hegningarlaga nr. 19/1940.

Stjórnvaldssekt skv. reglugerð þessari er unnt að leggja á lögaðila í samræmi við 3. mgr. 41. gr. laga nr. 91/2006 um mælingar, mæligrunna og vigtarmenn.

VIII. KAFLI

Gildistaka og aðlögun.

18. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi er sett á grundvelli 1. mgr. 13. gr. sbr. 1. mgr. 44. gr. laga nr. 91/2006 um mælingar, mæligrunna og vigtarmenn, og öðlast þegar gildi. Sjá einnig 10. gr. sbr. 13. gr. laga nr. 134/2001 um leigubifreiðar.

Gjaldmælar leigubifreiða sem voru teknir í notkun fyrir gildistöku reglugerðar þessarar er heimilt að löggilda ef þeir standast prófanir vegna löggildingar skv. 10. gr. reglugerðar þessarar.

Innanríkisráðuneytinu.