REGLUGERÐ

um skoðun ökutækja.

I. KAFLI

Markmið og gildissvið.

- gr.

Markmið.

Reglum um skoðun ökutækja er ætlað að tryggja að ökutæki sé í lögmæltu standi til þess að hætta af notkun þess verði sem minnst.

- gr.

Gildissvið.

Í reglugerðinni er mælt fyrir um hvaða ökutæki færa skal til reglubundinnar almennrar skoðunar (aðalskoðunar) og til annarrar skoðunar, hver skal skoða, um tíðni skoðunar, hvað skal skoða og hvernig.

II. KAFLI

Reglubundin almenn skoðun (aðalskoðun).

- gr.

Ökutæki sem færa skal til aðalskoðunar.

Ökutæki, skráð hér á landi, utan dráttarvél og torfærutæki, skal færa til reglubundinnar almennrar skoðunar (aðalskoðunar).

Eigandi (umráðamaður) ökutækis ber ábyrgð á að það sé fært til skoðunar.

Nú er framvísað gögnum frá öðru aðildarríki að samningnum um evrópska efnahagssvæðið, sem sanna að vélknúið ökutæki sem færa skal til skoðunar hafi verið skoðað. Skal þá taka gögnin gild enda beri þau með sér að skoðunin sé sambærileg aðalskoðun og í samræmi við reglur hér á landi um tíðni aðalskoðunar.

Með þeim undantekningum, sem tilgreindar eru í 4. gr., skal færa bifreið og bifhjól svo og eftirvagn, tjaldvagn og hjólhýsi (fellihýsi) til aðalskoðunar á fjórða ári eftir að ökutækið var skráð fyrsta sinni, að skráningarárinu frátöldu, og síðan annað hvert ár.

- gr.

Aðalskoðun árlega.

Ökutæki sem færa skal árlega til aðalskoðunar frá og með næsta ári eftir skráningu:

- vörubifreið

- hópbifreið

- leigubifreið til mannflutninga

- bifreið sem ætluð er til leigu í atvinnuskyni án ökumanns

- ökutæki ætlað til sjúkraflutninga

- eftirvagn með leyfða heildarþyngd meiri en 3.500 kg.

- gr.

Hvenær árs skal færa bifreið, eftirvagn, tjaldvagn og hjólhýsi til aðalskoðunar.

Bifreið, eftirvagn, tjaldvagn og hjólhýsi (fellihýsi) skal færa til aðalskoðunar í þeim mánuði sem síðasti tölustafur á skráningarmerki ökutækis vísar til. Þannig skal t.d. ökutæki með skráningarmerki sem endar á 1 fært til skoðunar í janúar og ökutæki með skráningarmerki sem endar á 0 í október. Heimilt er þó að færa ökutæki til skoðunar allt að 6 mánuðum fyrr á almanaksárinu og 10 mánuðum fyrr, hafi ökutækið gilda skoðun sem fram fór fyrir 1. nóvember liðins árs. Hafi ökutæki einkamerki með tölustaf sem síðasta staf á skráningarmerki, ræðst skoðunarmánuður af honum. Bókstafur sem síðasti stafur á skráningarmerki jafngildir 5 sem síðasta tölustaf á skráningarmerki.

Hafi eigandi (umráðamaður) ökutækis ekki átt þess kost að færa ökutækið til aðalskoðunar í skoðunarmánuði þess, skal það gert í síðasta lagi fyrir lok annars mánaðar þaðan í frá.

- gr.

Hvenær skal færa bifhjól til aðalskoðunar.

Bifhjól, þar með talið létt bifhjól, skal færa til skoðunar fyrir 1. júlí á skoðunarári, óháð síðasta tölustaf á skráningarmerki.

- gr.

Skoðun fyrir lok almanaksárs.

Ökutæki, sem færa skal til almennrar skoðunar á almanaksári, skal hafa verið fært til skoðunar fyrir lok ársins.

III. KAFLI

Önnur skoðun en aðalskoðun.

- gr.

Skoðun við afhendingu skráningarmerkja.

Nú eru að nýju afhent skráningarmerki ökutækis, sem lögð hafa verið inn til geymslu eða tekin voru af ökutæki af öðrum ástæðum en vanbúnaði áður en ökutæki, sem ekki hefur lengur gilda skoðun, er fært til aðalskoðunar. Skal þá veita hæfilegan frest til að færa ökutækið til skoðunar enda hafi eigandi (umráðamaður) lýst því skriflega yfir að ökutækið sé hæft til skoðunar og sérstakar ástæður mæla ekki gegn því að ökutækið verði tekið í notkun.

Ökutæki, sem lögreglan hefur tekið skráningarmerki af vegna vanbúnaðar eða tjóns, skal færa til skoðunar áður en skráningarmerki eru afhent að nýju. Sama gildir um bifreið sem er tjónabifreið samkvæmt skilgreiningu í reglugerð um gerð og búnað ökutækja.

- gr.

Skráningarskoðun.

Áður en ökutæki er skráð, skal það skoðað til að ganga úr skugga um að það fullnægi kröfum í reglugerð um gerð og búnað ökutækja og sé í samræmi við skráningargögn.

- gr.

Vegaskoðun.

Skipulagt eftirlit skoðunarmanns í samvinnu við lögreglu skal fara fram á vegum með ástandi vörubifreiða, hópbifreiða, svo og eftirvagna og tengitækja með leyfilega hámarksþyngd yfir 3.500 kg. Eftirlitið skal felast í:

- sjónskoðun, athugun þess að búnaður ökutækis vinni rétt og mælingu útblástursmengunar

- skoðun eins, fleiri eða allra atriðanna sem talin eru upp í skoðunarhandbók.

- gr.

Skoðun ökutækis sem skráð er til flutnings á hættulegum farmi (ADR skoðun).

Með sérstakri skoðun ökutækis, sem skráð er til flutnings á hættulegum farmi, skal ganga úr skugga um að búnaður ökutækisins í því sambandi uppfylli þær kröfur sem gerðar eru í reglum um það efni. Ökutækið skal einnig við aðalskoðun skoðað sérstaklega með tilliti til þess (ADR skoðunar).

- gr.

Skoðun vegna breytingar á ökutæki.

Áður en skráningu ökutækis er breytt vegna breytingar á ökutækinu, skal skoða það sérstaklega til þess að ganga úr skugga um hvort breytingin er í samræmi við reglur um gerð og búnað ökutækja.

- gr.

Endurskoðun.

Ökutæki skal fært til endurskoðunar ef niðurstaða skoðunar er „endurskoðun” eða „notkun bönnuð”, sbr. 17. gr., við:

- aðalskoðun

- skoðun við afhendingu skráningarmerkja

- skráningarskoðun

- vegaskoðun

- skoðun vegna breytingar á ökutæki

Sé ökutæki fært til endurskoðunar innan tilskilins frests og vottorði vegna fyrri skoðunar framvísað, skal endurskoðunin eingöngu fela í sér skoðun á þeim atriðum sem athugasemd var gerð við í fyrri skoðun, sbr. 1. mgr., og athugun þess hvort viðgerð hafi verið fullnægjandi.

Til að ökutæki geti hlotið fullnaðarskoðun við endurskoðun skulu öll frávik, sem gerðar voru athugasemdir við í síðustu skoðun, hafa verið lagfærð.

Sé við aðalskoðun gerð athugasemd um atriði, sem ekki er unnt vegna skorts á varahlutum að bæta úr innan tilskilins frests, er heimilt að veita mánaðar frest til viðbótar áður útgefnum fresti að því tilskildu að:

- áður útgefinn frestur sé ekki útrunninn

- skoðunarvottorð aðalskoðunar sé lagt fram.

Sé ökutæki fært til endurskoðunar eftir að frestur, sem gefinn var við fyrri skoðun er útrunninn, skal það skoðað á sama hátt og um aðalskoðun sé að ræða.

Sé ökutæki fært til endurskoðunar eftir vegaskoðun, skal það skoðað á sama hátt og um aðalskoðun sé að ræða.

IV. KAFLI

Skoðunarhandbók – Hvernig skoðun skal fara fram.

- gr.

Skoðunarhandbók.

Umferðarstofa gefur út almenna skoðunarhandbók. Þar skulu vera verklagsreglur fyrir skoðunarstofu til leiðbeiningar um hvernig dæma skuli einstök skoðunaratriði.

Umferðarstofa gefur út sérstaka skoðunarhandbók um skráningu og búnað ökutækja sem ætluð eru til að flytja hættulegan farm (ADR skoðun).

- gr.

Hvað skoða skal.

Við skoðun skal:

- athuga hvort ökutæki sé í lagi, hvort finna megi á því galla eða bilanir sem geri það óöruggt í umferð

- athuga hvort ökutæki valdi meiri mengun umhverfisins en heimilt er

- athuga atriði sem eru í ósamræmi við tilskilin gildi

- staðfesta að samræmi sé á milli ökutækis og skráningargagna, hvort ökutækið sé rétt skráð og hvort verksmiðjunúmer þess sé í samræmi við skráningarskírteini.

Sé í ökutæki:

- búnaður, sem tilgreindur er í skoðunarhandbók en ekki gerð krafa um í reglugerð um gerð og búnað ökutækja

- ljósa- og merkjabúnaður sem ekki er gerð krafa um en má vera samkvæmt reglugerð um gerð og búnað ökutækja

skal hann engu að síður vera í lagi.

Sé ökutæki búið ökurita samkvæmt reglugerð um ökurita og notkun hans, skal athugað hvort hann er í lagi.

- gr.

Dæming skoðunaratriðis.

Dæming skoðunaratriðis skal mótast af því hvort um er að ræða bifreið, bifhjól, eftirvagn, tjaldvagn eða hjólhýsi (fellihýsi). Einnig hvort ökutæki er í lögmæltu ástandi, í ólagi eða skemmt.

Dæming skoðunaratriðis skal vera í samræmi við skoðunarhandbók og miðast við hvort nota megi ökutækið án þess að af því leiði hætta eða óþægindi fyrir aðra, skemmd á vegi eða af því stafi mengun.

Dæming skoðunaratriðis getur verið þrenns konar:

Dæming 1: skoðunaratriði er ekki í lagi en er nothæft.

Dæming 2: skoðunaratriði er ekki í lagi og þarfnast viðgerðar.

Dæming 3: skoðunaratriði er ekki í lagi, er ónothæft, þarfnast viðgerðar og getur valdið hættu.

Hafi verið gerð athugasemd við skoðun ökutækis, skal haga notkun þess í samræmi við niðurstöðu skoðunar.

Þegar frestur til að færa ökutæki til skoðunar er útrunninn, má ekki nota það.

- gr.

Niðurstaða skoðunar.

Niðurstaða skoðunar skal færð í skoðunarvottorð í samræmi við hæstu tölu dæmingar hvers einstaks skoðunaratriðis. Niðurstaða skoðunar getur verið ferns konar, þ. e. án athugasemdar, lagfæring, endurskoðun og notkun bönnuð:

  - Niðurstaða dæmingar 0:

      - engin athugasemd

      - niðurstaða dæmingar er „án athugasemdar”.

    - Niðurstaða dæmingar 1:

- hæsta tala niðurstöðu skoðunar felur í sér kröfu um að lagfært verði allt sem gerð var athugasemd við á skoðunarvottorði, án þess að krafa sé gerð um endurskoðun

- niðurstaða dæmingar er „lagfæring”

- innan eins mánaðar skal eigandi (umráðamaður) hafa bætt úr þeim athugasemdum sem gerðar voru við skoðun

  - Niðurstaða dæmingar 2:

- hæsta tala niðurstöðu skoðunar felur í sér kröfu um að án tafar verði lagfært allt sem gerð var athugasemd við á skoðunarvottorði og ökutækið fært til endurskoðunar

- niðurstaða skoðunarinnar er „endurskoðun”

- til endurskoðunar skal almennt veita frest til lokadags næsta mánaðar

- Niðurstaða dæmingar 3:

- hæsta tala niðurstöðu skoðunar hefur í för með sér að vélknúnu ökutæki má ekki aka með eigin vélarafli

- niðurstaða skoðunarinnar er „notkun bönnuð”

- þrátt fyrir notkunarbann er heimilt að færa ökutæki með eigin vélarafli frá viðgerðarstað skemmstu leið til skoðunar

- eftirvagn er heimilt að draga til viðgerðarstaðar og til skoðunar.

Hafi eingöngu verið gerð athugasemd við eitt skoðunaratriði með dæmingu nr. 2 skal, þegar merkt er við dæminguna með „X” í skoðunarhandbók, breyta dæmingu skoðunarvottorðs á þann hátt að hún verði „lagfæring”.

Hafi verið gerð athugasemd við skoðunaratriði með dæmingu sem merkt er við dæminguna með „B” í skoðunarhandbók, skal vísa ökutækinu til breytingarskoðunar.

Hafi verið gerð athugasemd við skoðunaratriði með dæmingu sem merkt er við dæminguna með „H” í skoðunarhandbók, skal hafna skráningu eða breytingu.

Niðurstaða aðalskoðunar skal vera óháð niðurstöðum undangenginna skoðana.

Banna skal notkun ökutækis:

- komi í ljós við endurskoðun að ekki hefur verið bætt úr varðandi a.m.k. helming athugasemda sem gerðar voru við undangengna skoðun

- sé niðurstaða skoðunar nr. 2 eða 3, sbr. skoðunarhandbók, við skoðun ökutækis sem lögregla hefur tekið skráningarmerki af vegna vanbúnaðar

- komi í ljós við endurskoðun að ekki hefur verið bætt úr varðandi a.m.k. helming athugasemda sem gerðar voru við undangengna skoðun ökutækis sem lögregla hefur tekið skráningarmerki af vegna þess að frestur til að mæta með það til endurskoðunar er útrunninn.

- gr.

Skoðunarvottorð.

Við skoðun skal skoðunarmaður undirrita og afhenda vottorð um skoðunina og niðurstöðu hennar sem geyma skal í ökutækinu. Um form og efni skoðunarvottorðs skal kveðið á um í skoðunarhandbók.

- gr.

Skoðunarmiði.

Við skoðun skal skoðunarmaður setja skoðunarmiða á þar til gerðan reit á skráningarmerki ökutækis eða eftir atvikum í framrúðu þess.

Eigandi (umráðamaður ökutækis) ber ábyrgð að skoðunarmiði sé á ökutæki og að miðinn sé ávallt greinilegur og læsilegur.

Óheimilt er öðrum en skoðunarmanni á skoðunarstofu eða endurskoðunarverkstæði, svo og lögreglunni að hylja skoðunarmiða eða fjarlægja hann.

Mismunandi áletrun skoðunarmiða skal gefa til kynna að:

- ökutæki hafi fengið aðalskoðun

- ökutæki skuli fært til endurskoðunar innan tiltekins frests

- að bannað sé að nota ökutæki fyrr en því hefur verið komið í lögmælt ástand og það fært til endurskoðunar.

Um gerð og nánar um notkun skoðunarmiða eru ákvæði í I. viðauka.

V. KAFLI

Skoðunarstofa - Endurskoðunarverkstæði.

- gr.

Skoðunarstofa og endurskoðunarverkstæði annast skoðun ökutækja.

- gr.

Starfsleyfi skoðunarstofu.

Umferðarstofa veitir skoðunarstofu leyfi til að annast skoðun ökutækja:

- skoðunarstofu I sem má skoða ökutæki, óháð leyfðri heildarþyngd ökutækis og skal búin:

  - öllum tilskildum tækjum samkvæmt III. viðauka

- skoðunarstofu II sem má skoða ökutæki sem eru 3.500 kg að leyfðri heildarþyngd eða minna, svo og stærri ökutæki ef tilskilinn tækjabúnaður er fyrir hendi og skal búin:

- öllum tilskildum tækjum samkvæmt III. viðauka, nema hemlaprófara fyrir ökutæki, óháð leyfðri heildarþyngd þeirra, og hjólþeyti (spinnara).

Áður en leyfi er veitt skal athuga hvort umsækjandi fullnægi viðeigandi ákvæðum í reglugerðum settum samkvæmt umferðarlögum. Einnig skal hafa hliðsjón af ákvæðum í staðli ÍST EN ISO/IEC 17020:2004, utan 4. kafla hans.

Liggja þarf fyrir yfirlýsing umsækjanda um að skoðunarstofan muni fullnægja skilyrðum 22. gr.

Gildistími leyfis er fimm ár í senn og fellur það niður, hætti skoðunarstofa starfsemi.

Framsal leyfis er óheimilt.

- gr.

Hæfniskröfur varðandi skoðunarstofu.

Tæknilegur stjórnandi skoðunarstofu skal vera verkfræðingur, tæknifræðingur eða meistari í bifvélavirkjun. Hann skal ábyrgjast upphafsþjálfun og reglubundna endurmenntun skoðunarmanna og má annast skoðun ökutækja, óháð starfsréttindum.

Skoðunarmaður á skoðunarstofu skal hafa starfsréttindi í bifvélavirkjun.

Tæknilegur stjórnandi skoðunarstofu og skoðunarmaður skulu vera í föstu starfi. Þeir skulu hafa sótt námskeið þar sem fjallað er um þær reglur sem um skoðun ökutækja gilda. Námskeiðin skulu viðurkennd af Umferðarstofu og skal ljúka með prófi.

- gr.

Starfsemi skoðunarstofu á endurskoðunarverkstæði.

Umferðarstofa getur heimilað skoðunarstofu að skoða ökutæki í samræmi við það leyfi sem skoðunarstofan hefur, sbr. 21. gr., á endurskoðunarverkstæði sem er fjær skoðunarstofu I en 35 km og á öðru verkstæði sem er fjær skoðunarstofu og endurskoðunarverkstæði en 35 km.

Áður en skoðunarstofa hefur starfsemi á endurskoðunarverkstæði eða öðru verkstæði skal skoðunarmaður ganga úr skugga um að aðstaðan þar sé í samræmi við eðli skoðunar og tæki, sem notuð eru við skoðunina, séu í lagi. Verkstæði skal hafa yfir að ráða hentugum tækjabúnaði í samræmi við III. viðauka.

Á þeim tíma, sem skoðunarstofa hefur aðstöðu á endurskoðunarverkstæði eða öðru verkstæði, skal engin starfsemi fara fram á vegum verkstæðisins í þeim hluta húsnæðis eða með tækjum sem skoðunarstofan hefur til afnota.

- gr.

Skráning og staðfesting á niðurstöðu skoðunar.

Skoðunarstofa og endurskoðunarverkstæði skulu í samræmi við reglugerð þessa og skoðunarhandbók:

- skrá niðurstöðu skoðunar og aðrar tæknilegar upplýsingar í skoðunarvottorð og undirrita það

- auðkenna ökutæki með skoðunarmiða, sbr. I. viðauka, til staðfestingar því að skoðun hafi farið fram í samræmi við niðurstöðu skoðunarinnar.

Niðurstöðu skoðunar, upplýsingar um stöðu aksturmælis ökutækis og gildi mengunarmælinga skal senda samdægurs til Umferðarstofu sem færir inn niðurstöður í heildarskrá. Niðurstöðurnar skulu vera á rafrænu formi í samræmi við verklagsreglur Umferðarstofu.

- gr.

Skoðun ökutækja að leyfðri heildarþyngd meiri en 3.500 kg.- Undanþága.

Umferðarstofa getur heimilað skoðunarstofu I að skoða ökutæki sem er meira en 3.500 kg að leyfðri heildarþyngd á skoðunarstofu II, endurskoðunarverkstæði eða öðru verkstæði þótt hentug gryfja/lyfta, hristari eða hjólþeytir séu ekki til staðar. Skal þá tryggt að hemlaprófari fyrir bifreiðir og eftirvagna, óháð leyfðri heildarþyngd, verði notaður við skoðunina. Tryggja skal að öll atriði verði skoðuð samkvæmt skoðunarhandbók þrátt fyrir að gryfja/lyfta, hristari og hjólþeytir séu ekki til staðar.

Hafi skoðunarstofa II eða endurskoðunarverkstæði tæki til að mæla hemlunarvirkni í akstri (hemlunarklukku), er heimilt að skoða bifreið sem er meira en 3.500 kg að leyfðri heildarþyngd ef annað hvort:

- bifreiðin er notuð við sérstök verkefni eða

- fyrir liggur skriflegt vottorð lögreglu um að bifreiðin sé aðeins notuð á afmörkuðu svæði.

Slökkvibifreið, kranabifreið, námubifreið og beltabifreið má skoða með hemlunarklukku í öðrum tilvikum án þess að hún sé flutt til skoðunarstofu.

Í skoðunarvottorði skal tilgreina ef hemlunarvirkni ökutækis er mæld í akstri.

- gr.

Skoðun ökurita á skoðunarstofu.

Skoðunarstofa I skal fullnægja kröfum reglugerðar um starfsemi verkstæðis með B-faggildingu til prófunar á ökurita, varðandi prófun við reglubundna skoðun sem fram skal fara á tveggja ára fresti:

- á skífuökurita samkvæmt a-lið 3. tölul. VI. kafla I. viðauka við reglugerð nr. 3821/85/EB, með áorðnum breytingum.

- á rafrænum ökurita samkvæmt 4. tölul. VI. kafla I. viðauka B við reglugerð nr. 1360/2002/EB.

Fullnægi skoðunarstofa I kröfum, sbr. 1. mgr., má þar fara fram skoðun skífuökurita sem vera skal á sex ára fresti samkvæmt b-lið 3. tölul. VI. kafla I. viðauka, sbr. a- og b-lið.

- gr.

Starfsleyfi endurskoðunarverkstæðis.

Umferðarstofa veitir endurskoðunarverkstæði leyfi til að annast endurskoðun ökutækja til fimm ára í senn. Framsal þess er óheimilt. Leyfið fellur niður ef skoðunarstofa hættir starfsemi.

Áður en leyfi er veitt skal athuga hvort umsækjandi fullnægir viðeigandi ákvæðum í reglugerðum, settum samkvæmt umferðarlögum. Einnig skal hafa hliðsjón af ákvæðum í staðli ÍST EN ISO/IEC 17020:2004, utan 4. kafla hans.

Liggja þarf fyrir yfirlýsing umsækjanda um að endurskoðunarverkstæðið muni fullnægja skilyrðum 28. gr.

Flokkar sem leyfi getur tekið til, eins eða fleiri:

- skynbúnaður

- hreyfill og fylgibúnaður

- yfirbygging

- stýrisbúnaður

- burðarvirki

- hjólabúnaður

- aflrás

- hemlabúnaður

- tengibúnaður og merkingar

Flokkar 1 - 9 skiptast þannig eftir stærð og flokkun ökutækja:

  - bifreið ≤ 3,5 tonn að leyfðri heildarþyngd

  - bifreið >3,5 tonn að leyfðri heildarþyngd

  - eftirvagn ≤ 3,5 tonn að leyfðri heildarþyngd

  - eftirvagn >3,5 tonn að leyfðri heildarþyngd

  - bifhjól.

- gr.

Hæfniskröfur varðandi endurskoðunarverkstæði.

Ábyrgðarmaður fyrir skoðunarstarfsemi á endurskoðunarverkstæði skal vera verkfræðingur, tæknifræðingur eða meistari í bifvélavirkjun. Umferðarstofa getur veitt tímabundna undanþágu frá meistararéttindum.

Skoðunarmaður á endurskoðunarverkstæði skal hafa starfsréttindi í bifvélavirkjun.

Ábyrgðarmaður fyrir skoðunarstarfsemi endurskoðunarverkstæðis og skoðunarmenn á endurskoðunarverkstæði skulu hafa sótt námskeið þar sem fjallað er um þær reglur sem um skoðun ökutækja gilda. Námskeiðin skulu viðurkennd af Umferðarstofu og skal þeim ljúka með prófi.

- gr.

Svipting starfsleyfis.

Umferðarstofa getur svipt skoðunarstofu eða endurskoðunarverkstæði starfsleyfi, tímabundið eða að fullu þegar viðkomandi:

- uppfyllir ekki lengur leyfisskilyrði

- fer út fyrir leyfilegt starfssvið sitt eða fer ekki eftir reglum með því að:

- skoða önnur ökutæki en honum er heimilt

- sinna ekki innheimtu gjalda sem honum er falin

- virða ítrekað ekki fyrirmæli í skoðunarhandbók

- sinna ekki skriflegum fyrirmælum eða aðvörunum Umferðarstofu, um úrbætur.

- gr.

Eftirlit með starfsemi skoðunarstofa og endurskoðunarverkstæða

Umferðarstofa hefur eftirlit með því að skoðun á skoðunarstofu og endurskoðunarverkstæði fari fram í samræmi við skoðunarhandbók. Skal Umferðarstofa í því sambandi hafa aðgang að húsnæði, tækjum og gögnum sem notuð eru við skoðun. Vegna kostnaðar við eftirlitið skal skoðunarstofa greiða til Umferðarstofu kr. 200 fyrir hverja  aðalskoðun ökutækis.

Umferðarstofa setur nánari verklagsreglur um framkvæmd eftirlits.

Skoðunarstofa og hver skoðunarmaður skulu leitast við að dæming og niðurstaða skoðunar verði innan tiltekinna frávika. Þessi regla á við um samanburð á skoðun ökutækja sem skoðuð eru á hverjum sex mánuðum.

Nú fullnægir eftir atvikum skoðunarstofa eða skoðunarmaður ekki kröfu um lágmarks frávik. Skal þá skoðunarstofan gera viðeigandi ráðstafanir, m.a. veita skoðunarmönnum fræðslu og eftir atvikum gera Umferðarstofu grein fyrir ástæðum frávika.

Fylgi skoðunarmaður ekki reglum skoðunarhandbókar, getur Umferðarstofa krafist þess að viðkomandi ökutæki sé fært á ný til skoðunar. Umferðarstofa getur jafnframt krafist þess að viðkomandi skoðunarmaður sitji sérstakt námskeið sem fram fer á vegum viðkomandi skoðunarstofu og sinni ekki skoðunarstarfi fyrr en að loknu námskeiði.

VI. KAFLI

Vanrækslugjald.

- gr.

Leggja skal á gjald, vanrækslugjald, sem eigandi (umráðamaður) ökutækis skal greiða ef ökutæki er ekki fært til:

  - aðalskoðunar fyrir lok annars mánaðar frá því er ökutækið skyldi fært til aðalskoðunar samkvæmt reglugerðinni

  - endurskoðunar fyrir lok mánaðar frá því er ökutækið skyldi fært til endurskoðunar samkvæmt ákvörðun skoðunarmanns, sbr. ákvæði reglugerðarinnar.

Vanrækslugjald skal vera að fjárhæð kr. 15.000. Sé gjaldið greitt og ökutæki fært til skoðunar, eftir atvikum aðalskoðunar eða endurskoðunar, innan mánaðar frá því að það var lagt á, skal það lækka í kr. 7.500.

Verði vanrækslugjald ekki greitt þegar þess er krafist við skoðun skal það hækka í kr. 30.000.

- gr.

Sýslumaðurinn í Bolungarvík annast álagningu og innheimtu vanrækslugjalds.

Gjaldið skal lagt á með skriflegri tilkynningu sem send skal eiganda (umráðamanni) ökutækis.

Á tilkynningu skal því lýst að gjaldið skuli greiða við skoðun, eftir atvikum aðalskoðun eða endurskoðun, og hvernig með mál verði farið ef greiðsla dregst.

Hafi vanrækslugjaldið ekki verið greitt innan tveggja mánaða frá álagningu þess, skal það innheimt. Mótbárur eða varnir vegna álagðs gjalds skulu hafa borist Sýslumanninum í Bolungarvík innan sama tíma.

Taki sýslumaður mótbárur og varnir vegna álagningar vanrækslugjalds gildar, getur hann fellt gjaldið niður.

Um fullnustuaðgerðir vegna innheimtu gjaldsins fer eftir 3. og 4. mgr. 109. gr. umferðarlaga nr. 50/1987.

Umferðarstofa skal láta sýslumanni í té nauðsynlegar upplýsingar til þess að hann geti lagt gjaldið á og innheimt það, hafi það ekki verið greitt.

Umferðarstofa skal senda lögreglustjóra þess umdæmis þar sem eigandi (umráðamaður) ökutækis er skráður til heimilis, upplýsingar um ökutæki sem vanrækt hefur verið lengur en í 6 mánuði að færa til aðalskoðunar frá lokum frests, sbr. a-lið 1. mgr. 31. gr., og í 4 mánuði að færa til endurskoðunar frá lokum frests, sbr. b-lið 1. mgr. 31. gr.

VII. KAFLI

Gildistaka o.fl.

- gr.

Málskot.

Sá sem ekki vill una niðurstöðu skoðunar ökutækis í skoðunarstofu getur, að undan genginni umfjöllun yfirstjórnar skoðunarstofunnar, skotið niðurstöðunni til Umferðarstofu. Á sama hátt getur sá sem ekki vill una niðurstöðu endurskoðunar á endurskoðunarverkstæði, að lokinni umfjöllun yfirstjórnar verkstæðisins, skotið niðurstöðunni til Umferðarstofu.

- gr.

Refsiákvæði.

Brot á reglugerð þessari varða refsingu samkvæmt XIV. kafla umferðarlaga nr. 50/1987 og reglugerð um sektir og önnur viðurlög vegna brota á umferðarlögum og reglum settum samkvæmt þeim.

- gr.

Viðaukar.

Eftirtaldir viðaukar nr. I. – IV. fylgja reglugerðinni og eru hluti hennar:

I.	Skoðunarmiðar.

II.	Skilyrði til reksturs skoðunarstofu og endurskoðunarverkstæðis.

III.	Um tækjabúnað skoðunarstofa og endurskoðunarverkstæða.

IV.	Um tækjabúnað við vegaskoðun.

- gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 60. og 67. gr. umferðarlaga, nr. 50 30. mars 1987, sbr. lög nr. 44 7. maí 1993, svo og með hliðsjón af tölul.16. a í XIII. viðauka við EES samninginn (tilskipun 96/96/EB með breytingum með tilskipunum 1999/52/EB, 2000/30/EB, 2001/9/EB og 2001/11/EB, sbr. EES-viðbæti við Stjórnartíðindi EB, 41. hefti 1997, bls. 1-19, 57. hefti 2001 bls. 5-12, 11. hefti 2001, bls. 245-248 og 47. hefti 2001, bls. 8).

Reglugerðin tekur gildi 1. janúar 2009. Frá sama tíma fellur úr gildi reglugerð um skoðun ökutækja, nr. 378 frá 29. júní 1998.

Ákvæði til bráðabirgða:

Ökutæki, skráð fyrir 1. janúar 2009, önnur en ökutæki sem færa skal til skoðunar árlega, skal eftir gildistöku reglugerðarinnar færa til aðalskoðunar þannig:

- ökutæki nýskráð 2008 skal færa til aðalskoðunar 2011 og síðan annað hvert ár

- ökutæki nýskráð 2007 skal færa til aðalskoðunar 2010 og síðan annað hvert ár

- ökutæki nýskráð 2006 skal færa til aðalskoðunar 2009 og síðan annað hvert ár

- ökutæki nýskráð 2005 og fyrr skal færa til aðalskoðunar:

- 2009, ef síðasti tölustafur í fastanúmeri ökutækis er oddatala og síðan annað hvert ár

- 2010, ef síðasti tölustafur í fastanúmeri ökutækis er jöfn tala og síðan annað hvert ár.

Samgönguráðuneytinu ...

I. VIÐAUKI

Skoðunarmiðar.

- gr.

Gerð skoðunarmiða.

Skoðunarmiði er settur á þar til gerðan reit á skráningarmerki ökutækis. Ef ekki er reitur fyrir skoðunarmiða á skráningarmerkinu, skal hann settur neðra horn framrúðu ökutækis, til vinstri.

Umferðarstofa annast gerð skoðunarmiða.

- gr.

Aðalskoðun.

Á skoðunarmiða er áletrað árið þegar ökutæki skal næst fært til aðalskoðunar og skal áletrun vera svört á mismunandi litum grunni milli ára.

Settur skal skoðunarmiði á ökutæki sem gefur til kynna að:

- ökutæki hafi fengið skoðun án athugasemda

- gerðar hafi verið athugasemdir við atriði sem ekki hafa veruleg áhrif á akstursöryggi ökutækisins og eigandi (umráðamaður) þess ábyrgist að bæta þegar úr því sem að er fundið.

- gr.

Endurskoðun.

Á skoðunarmiða er áletraður mánuðurinn þegar ökutæki skal fært til endurskoðunar og áletrunin: „ENDURSKOÐUN” með svörtu letri á grænum grunni.

Settur skal skoðunarmiði á ökutæki sem gefur til kynna að skoðunarmaður hafi við skoðun ökutækis gert athugasemdir við ástand þess, þannig að færa þurfi það til endurskoðunar og frestur hafi verið veittur til að bæta úr.

- gr.

Notkun bönnuð.

Á skoðunarmiða er áletrunin „NOTKUN BÖNNUÐ” með hvítu letri á rauðum grunni.

Settur skal skoðunarmiði á ökutæki sem gefur til kynna að bannað sé að nota ökutækið fyrr en því hefur verið komið í lögmælt ástand og það fært til endurskoðunar. Þó sé heimilt að aka ökutæki stystu leið frá viðgerðarstað til endurskoðunar.

Komi í ljós við skoðun að búnaði ökutækis er verulega áfátt þannig að hætta er talin stafa af, skal skoðunarmaður banna notkun ökutækisins. Sama gildir þegar synjað um skoðun vegna þess að greinilegt ósamræmi er milli verksmiðjunúmers og færslu þess í skráningarskírteini eða greinilegt ósamræmi er milli skráningarskírteinis eða ökutækis að öðru leyti. Bannið gildir þar til ósamræmið hefur verið leiðrétt.

II. VIÐAUKI

Skilyrði til reksturs skoðunarstofu og endurskoðunarverkstæðis.

- gr.

Skoðunarstofa skal:

  - hafa tæknilegan stjórnanda í föstu starfi sem beri tæknilega ábyrgð á framkvæmd skoðana

  - hafa nægan fjölda fastráðinna skoðunarmanna.

  - hafa yfir að ráða hentugu húsnæði og aðstöðu sem hentar til þess framkvæma skoðanir sem skoðunarstofan annast

  - hafa yfir að ráða hentugum tækjabúnaði í samræmi við III. viðauka

  - taka þátt í samanburðarskoðunum þegar Umferðarstofa óskar eftir því og hlíti fyrirmælum um ráðstafanir ef frávik milli skoðunarstofa koma fram. Skoðunarstofa skal bera allan kostnað vegna þeirrar þátttöku og ráðstafana sem gera verður

  - sé þess óskað, taka þátt í verkefnum sem unnin eru í samvinnu lögreglu Vegagerðarinnar og Umferðarstofu

  - senda niðurstöður aðalskoðunar, skoðunar vegna breytingar og skráningarskoðunar og dæmingu hvers einstaks skoðunarliðs, ásamt stöðu akstursmælis og niðurstöðu mengunarmælinga, samdægurs til Umferðarstofu. Niðurstöðurnar skulu vera á rafrænu formi í samræmi við verklagsreglur Umferðarstofu

  - innheimta og standa skil á innheimtu umferðaröryggisgjalds í samræmi við reglugerð um umferðaröryggisgjald

  - standa skil á eftirlitsgjaldi í samræmi við 30. gr. reglugerðarinnar.

  - innheimta og standa skil á innheimtu vanrækslugjalds í samræmi við VI. kafla reglugerðarinnar.

- gr.

Endurskoðunarverkstæði skal:

  - hafa starfsmann í föstu starfi, sem ber ábyrgð á að skoðunarstarfsemin fari fram í samræmi við settar reglur og skulu hæfniskröfur hið minnsta vera í samræmi við ákvæði 3. gr. viðaukans

  - hafa fastráðinn skoðunarmann með fullnægjandi þekkingu og reynslu til að annast endurskoðun

  - senda niðurstöður skoðana samdægurs til Umferðarstofu.  Niðurstöðurnar skulu vera á rafrænu formi í samræmi við verklagsreglur Umferðarstofu

  - taka þátt í samanburðarskoðunum verði þess óskað

  - hafa yfir að ráða húsnæði og aðstöðu sem hentar til þess framkvæma skoðanir sem skoðunarstofan annast

  - hafa yfir að ráða hentugum tækjabúnaði í samræmi við III. viðauka

  - innheimta og standa skil á innheimtu vanrækslugjalds í samræmi við VI. kafla reglugerðarinnar.

III. VIÐAUKI

Um tækjabúnað skoðunarstofu og endurskoðunarverkstæðis.

- gr.

Almennt.

Skoðunarstofa og endurskoðunarverkstæði skulu hafa yfir að ráða og nota tækjabúnað í samræmi við ákvæði 2. gr. í viðauka þessum. Tæki og búnaður skulu uppfylla þau nákvæmnismörk sem upp eru gefin.

- gr.

Hemlaprófari fyrir bifreiðir og eftirvagna, sem eru 3.500 kg eða minna að leyfðri heildarþyngd, og skráningarskyld tengitæki.

Hemlaprófari skal vera hentugur til að nota við hemlaprófun eins og lýst er í skoðunarhandbók. Hemlakrafta skal vera unnt að mæla fyrir hvert hjól fyrir sig og mismun milli hemlakrafta hvors hjóls sem hlutfall af hærra gildi á ás. Þá skal vera unnt að mæla aflögun hemla.

Allar mæliniðurstöður skulu vera í tölugildum í samræmi við SI mælikerfið og skulu mælisvið og nákvæmni vera í samræmi við leyfileg frávik sem gefin eru upp í skoðunarhandbók.

Hemlaprófarinn skal að öðru leyti uppfylla eftirfarandi kröfur:

- Hann skal gerður fyrir a.m.k. 2.000 kg heildarþyngd á ás ökutækis.

- Viðnámsstuðull milli viðnámsflatar hemlaprófara og hjólbarða skal við skoðun vera a.m.k. 0,55.

- Hemlaprófari af rúllugerð skal hafa innbyggða skriðvörn þannig að skrið milli hjólbarða og viðnámsflatar verið aldrei meiri en 30%. Verði skrið meira skal skriðvörn rjúfa stýristraum þannig að prófun hætti.

- .Við hemlapróf skal hraði hjóla í snertifleti hjólbarða og viðnámsflatar hemlaprófara vera a.m.k. 2,5 km/klst.

- .Niðurstöður mælinga á kröftum skulu koma fram á tveimur mælum, (fyrir hægri og vinstri hjól) með vísum eða með myndrænni og stafrænni framsetningu. Niðurstöður annarra mælinga skulu settar fram á mælum og/eða í formi útskriftar á pappír. Skjáir eða mælar skulu vera greinilegir aflestrar. Allar skriflegar upplýsingar skulu vera á íslensku.

- Kvörðun hemlaprófara skal fara fram í samræmi við fyrirmæli framleiðanda.

- Frávik í mælinákvæmni hemlaprófarans má mest vera 3% miðað við raungildi hemlakrafts í hverjum kvörðunarpunkti.

- Við kvörðun mæla sem sýna mismun milli hemlakrafta hjóls hægra og vinstra megin á ási skal lægri aflestur vera innan 2,5% fráviksmarka miðað við hæsta aflestur í hverjum kvörðunarpunkti.

- Hemlaprófari af rúllugerð skal búinn ræsivörn sem tryggir að hemlapróf geti því aðeins farið fram að stýristraumur inn á prófara hvors hjóls fyrir sig hafi verið kveiktur og að álag sé á báðum prófurunum í einu.

- gr.

Hemlaprófari fyrir bifreiðar og eftirvagna, óháð leyfðri heildarþyngd.

Hemlaprófarinn skal vera hentugur til að nota við hemlaprófun eins og lýst er skoðunarhandbók.

Hemlakraftar skal vera unnt að mæla fyrir hvert hjól og mismun milli hemlakrafta hvors hjóls sem hlutfall af hærra gildi á ás. Þá skal vera unnt að mæla aflögun hemla og framreikna hemlunargetu í samræmi við forsendur í skoðunarhandbók.

Allar mæliniðurstöður skulu vera í tölugildum í samræmi við SI mælikerfið og skoðunarhandbók.

Hemlaprófarinn skal að öðru leyti uppfylla eftirfarandi kröfur:

- Hemlaprófari af rúllugerð skal gerður fyrir a.m.k. 10.000 kg ásþunga ökutækis.

- Viðnámsstuðull milli blauts viðnámsflatar hemlaprófara og hjólbarða skal við skoðun vera a.m.k. 0,55.

- Hemlaprófari af rúllugerð skal hafa innbyggða skriðvörn þannig að skrið milli hjólbarða og viðnámsflatar verði aldrei meira en 30% þegar próf fer fram. Verði skrið meira skal skriðvörn rjúka stýristraum þannig að prófun hætti.

- Við hemlapróf skal hraði í snertifleti hjólbarða og viðnámsflatar hemlaprófara vera a.m.k. 2 km/klst.

- Niðurstöður mælinga á kröftum skulu koma fram á tveimur mælum (fyrir hægri og vinstri hjól) með ávísun eða með myndrænni og stafrænni framsetningu. Niðurstöður annarra mælinga skulu settar fram á mælum og/eða í formi útskriftar á pappír. Skjáir eða mælar skulu vera greinilegir aflestrar. Allar skriflegar upplýsingar skulu vera á íslensku.

- Kvörðun hemlaprófara skal vera í samræmi við fyrirmæli framleiðanda.

- Frávik í mælinákvæmni hemlaprófarans má mest vera 3% miðað við raungildi hemlakrafts í kvörðunarpunkti.

- Við kvörðun mæla sem sýna mismun milli hemlakrafta hjóls hægra og vinstra megin á ási skal lægra aflestur vera innan 2,5% fráviksmarka miðað við hæsta aflestur í hverjum kvörðunarpunkti.

- Hann skal geta reiknað hemlunargetu í samræmi við reiknireglur sem fram koma í skoðunarhandbók. Nægilegt er að unnt sé að reikna hemlunargetu út frá mældum þrýstingi í hemlakerfi og miðað við leyfða heildarþyngd eða ásþyngd eftir því sem reglur kveða á um.

- Hemlaprófari af rúllugerð sem notaður er við ökutækjaskoðun skal búinn eftirfarandi öryggisbúnaði:

  - Öryggi í gryfju, þannig að ekki sé unnt að framkvæma hemlapróf ef maður í gryfju er í innan við 1,5 m fjarlægð frá prófaranum.

  - Hemla af rúllugerð skal búinn ræsivörn sem tryggir að hemlapróf geti því aðeins farið fram að stýristraumur inn á prófara hvors hjóls fyrir sig hafi verið kveiktur og að álag sé á báðum prófurunum í einu.

- gr.

Mengunarmælar.

Við mælingar á mengun í útblæstri skal nota mælitæki sem mæla eftirfarandi mengandi gastegundir og efni í útblæstri ökutækja og miðað við eftirfarandi lágmarks mælisvið og mælinæmni:

| Efni | Mælisvið | Mælinæmni |
| --- | --- | --- |
| kolsýringur (CO) | 0-7% rúmmáls | 0,01% rúmmáls |
| koltvísýringur (CO2) | 0-16% rúmmáls | 0,1% rúmmáls |
| kolvetni (HC) | 0-2000 ppm (einingar) | 1 ppm (einingar) |
| súrefni (02) | 0,20% rúmmáls | 0,1% rúmmáls |
| lofttala (lambdaggildi) | 0,8-2,0 | 0,01 |
| svertustuðull (K-gildi) | 0-5,50 m- 1 | 0,01 m- 1 |
| ljósgleypni | 0-99,9% | 0,1% |

- gr.

Ljósaskoðunartæki.

Ljósaskoðunartæki skulu búin safnlinsu, færanlegu geislaspjaldi með kvarða sem sýnir niðurvísun aðalljósa, ljóskastara eða þokuljósa í sentimetrum fyrir hverja 10 m. Mælilína á geislaspjaldi skal vera í samræmi við ákvæði í reglugerð um gerð og búnað ökutækja um hæðarvísun ljósgeisla.

Ljósaskoðunartæki skal komið þannig fyrir að halli brautar sem tækið gengur á víki innan við 1 mm fyrir hvern metra frá láréttu plani og skal svæði það, sem ökutæki stendur á við skoðun, einnig vera í láréttu plani. Mesta leyfilega frávik frá stöðuplani ökutækis er 2 mm á m.

- gr.

Hljóðstyrksmælir.

Tækið skal a.m.k. uppfylla kröfur skv. staðli DIN/IEC 651, flokkur 3L. Auk þess skal tækið hafa mælisvið a.m.k. 40 - 120 dB(A), geta fest hámraksmæligildi og hafa tvenns konar viðbragðstíma. Tækið skal kvarða með þar til gerðum hljóðgjafa.

Hljóðstyrksmælis er ekki krafist á endurskoðunarverkstæði, nema það sé notað af skoðunarstofu til skoðunar ökutækja.

- gr.

Hjólþeytir (spinnari) fyrir stór ökutæki.

Hjólþeytir til að snúa hjólum ökutækis sem er meira en 3.500 kg að leyfðri heildarþyngd skal þannig gerður að hann geti snúið stærstu ódriftengdum hjólum undir bifreið á fullnægjandi hraða sem gefur möguleika á að finna misþyngd á hjóli og/eða skemmdir í legu hjólvalar. Hjólþeytis er ekki krafist á endurskoðunarverkstæði, nema það sé notað af skoðunarstofu til skoðunar ökutækja yfir 3.500 kg að leyfðri heildarþyngd.

- gr.

Lyfta eða gryfja.

Ökutæki skal annað hvort skoða yfir hentugri gryfju eða lyftu.

Fari skoðun fram yfir gryfju skal hún búin lyftara sem hægt er að renna til og lyfta hverjum ási ökutækis fyrir sig, en fari skoðun fram á lyftu skal hún lyfta undir hjól ökutækisins. Lyftan skal hafa búnað til að hreyfa framhjól (hreyfiplötu) og lyfta ásnum. Á gryfju skal vera hreyfiplata. Ekki er krafist hreyfiplötu og lyftu sem lyftir undir öll hjól ökutækis á endurskoðunarverkstæði, nema það sé notað af skoðunarstofu til skoðunar ökutækja.

- gr.

Handverkfæri.

Skoðunarstofa sem annast almenna skoðun og úttekt ökutækja skal hafa yfir að ráða öllum nauðsynlegum handverkfærum sem nota þarf við skoðun ökutækja eins og lýst er í reglum þar um. Má nefna nauðsynlegan fjölda fastalykla, málband, gráðuboga, spennijárn ásamt nauðsynlegum aflestunarklossum. Einnig tæki til að mæla slit og skemmdir á tengibúnaði.

Tæki sem notuð eru við skoðun skulu uppfylla kröfur Vinnueftirlits ríkisins um búnað og öryggi.

- gr.

Skoðunarstofa og endurskoðunarverkstæði skulu framkvæma fyrirbyggjandi viðhald á öllum tækjum sem notuð eru við skoðun. Þá skal kvarða og stilla tæki í samræmi við kröfur í gæðakerfum aðila.

IV. VIÐAUKI

Um tækjabúnað við vegaskoðun.

1. gr.

Tækjabúnaður við vegaskoðun er:

- mengunarmælar samkvæmt 4. gr. í III. viðauka

- hemlunarklukka sem mælir hemlunarvirkni í akstri

- handljósaskoðunartæki.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Greinargerð

Undanfarið ár hefur verið unnið að drögum að nýrri reglugerð um skoðun ökutækja í stað reglugerðar nr. 378/1998. Að verkinu komu eftirtaldir starfsmenn Umferðarstofu:

Dagný Jónsdóttir, framkvstj. ökutækjasviðs

Einar Solheim, framkvstj. rekstrarsviðs

Gautur Sturluson, lögfræðingur

Karl Ragnars, forstjóri

Kristófer Ágúst Kristófersson, verkefnastjóri tæknimála ökutækja

Lárus Sveinsson, fyrrv. verkefnastjóri tæknimála ökutækja og

William Thomas Möller, framkvstj. lögfræðisviðs.

Í greinargerð þessari er vikið af helstu breytingum á gildandi reglugerð sem settar eru fram í tillögu að nýrri reglugerð og hvers vegna breytt er. Til skýringar fylgir svonefnt samanburðarskjal þar sem settur er fram texti tillögunar og texti gildandi reglugerðar.

Mótun tillögunnar.

Tillagan mótast af:

- reglugerð nr. 378/1998, um skoðun ökutækja

- tilskipun nr. 96/96/EB um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um prófun á aksturshæfni vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra.

- tilskipun nr. 2000/30/EB um tæknilegt eftirlit á vegum með aksturshæfni vöruflutningabifreiða í bandalaginu

- bréfi samgönguráðuneytisins, dagsettu 6. júní 2008

- breytingu á 67. gr. umferðarlaga nr. 50/1987 sem gerð var með lögum nr. 65/2008.

Þannig lúta breytingarnar einkum að eftirfarandi atriðum:

- skylt verði að færa hjólhýsi og tjaldvagna til skoðunar

- tíðni aðalskoðunar taki mið af tilskipun nr. 96/96/EB

- reglugerðin verði í samræmi við staðal ÍST EN ISO/IEC 17020:2004 utan 4. kafla hans

- eftirlitshlutverk Umferðarstofu verði skerpt

- skoðun ökurita og verði hluti af aðalskoðun og áskilið að skoðunarstofa ráði yfir búnaði til þess

- sett verði ákvæði um vanrækslugjald, sbr. breytingu á 67. gr. umferðarlaga nr. 50/1987 með l. nr. 65/2008, og um að sýslumaður á Bolungarvík beri ábyrgð á álagningu og innheimtu gjaldsins.

Markmið og gildissvið.

Í I. kafla, 1. og 2. gr. eru ákvæði um markmið og gildissvið. Ákvæði um gildissvið mótast af 1. mgr. 67. gr. umferðarlaga.

Reglubundin almenn skoðun (aðalskoðun).

Í II. kafla eru ákvæði um reglubundna almenna skoðun (aðalskoðun).

Í 63. gr. umferðarlaga er kveðið á um að skrá skuli bifreið, bifhjól, torfærutæki eða dráttarvél áður en þau eru tekin í notkun. Sama gildir um eftirvagn bifreiðar eða dráttarvélar sem gerður er fyrir meira en 750 kg) heildarþyngd svo og hjólhýsi og tjaldvagn.

Um 3. og 4. gr.

Samkvæmt 3. gr. í tillögu að nýrri reglugerð er gert ráð fyrir að ökutæki, skráð hér á landi, utan dráttarvél og torfærutæki, skuli færa til reglubundinnar almennrar skoðunar (aðalskoðunar). Þannig bætast hjólhýsi og tjaldvagnar við þau skráningarskyldu ökutæki sem skoða skal. Sú breyting sýnist tímabær þar sem veruleg aukning hefur orðið á fjölda hjólahýsa og tjaldvagna hér á landi á undanförnum árum. Þessi tæki eru einkum notuð til sumarleyfisferða. Þau eru orðin mun stærri og þyngri en áður og búnaður þeirra er margbrotnari.

Samkvæmt tilskipun nr. 96/96/EB skal taka gild gögn frá öðru aðildarríki að samningnum um evrópska efnahagssvæðið sem framvísað er og sanna að ökutæki, sem færa skal til skoðunar, hafi verið skoðað, enda beri gögnin með sér að skoðunin sé sambærileg aðalskoðun og í samræmi við reglur hér á landi um tíðni aðalskoðunar. Þessu ákvæði hefur verið fylgt en er ekki í reglugerð nr. 378/1998. Úr því er bætt með tillögunni, sbr. 3. mgr. 3. gr.

Gert er ráð fyrir í tillögunni að tíðni aðalskoðunar verði í samræmi við EB-reglur.

Tíðni aðalskoðunar:

- aðalreglan (3. gr.):

| Reglugerð nr. 378/1998. | Drög að nýrri reglugerð. |
| --- | --- |
| 3-2-1 | 4-2-2 |
| skoðað á 3. ári eftir að ökutæki var fyrst skráð, síðan á 5. ári og árlega eftir það | skoðað á 4. ári eftir að ökutæki var fyrst skráð og annað hvort ár eftir það |

Tillaga um minni tíðni aðalskoðunar er byggð m.a. á því að betri vegir og vandaðri ökutæki hafi leitt til þess að ástand ökutækja sé nú á tímum betra en áður var.

- undantekning frá aðalreglunni (4. gr.):

Gert er ráð fyrir í drögunum að sendibifreiðar, kennslubifreiðar og létt bifhjól verði ekki skoðuð árlega svo sem nú er.

Önnur skoðun en aðalskoðun.

Í III. kafla eru ákvæði um aðra skoðun en aðalskoðun. Þar er nýtt ákvæði um skráningarskoðun og ítarlegri ákvæði um vegaskoðun en er í gildandi reglum.

Í tillögunni er skerpt á reglum um vegaskoðun. Í vegaskoðun felst að fram skal fara á vegum skipulagt eftirlit skoðunarmanns, í samvinnu við lögreglu, með ástandi vörubifreiða, hópbifreiða, svo og eftirvagna og tengitækja  með leyfilega hámarksþyngd yfir 3.500 kg., sbr. tilskipun nr. 2000/30/EB.

Skoðunarhandbók – Hvernig skoðun fer fram.

Í IV. kafla eru ákvæði um skoðunarhandbók og um það hvernig skoðun skuli fara fram. Efnislega er ekki gerðar umtalsverðar breytingar á gildandi reglum.

Skoðunarstofa - Endurskoðunarverkstæði.

Skoðunarstofa og endurskoðunarverkstæði annast skoðun ökutækja og þurfa til þess leyfi sem veitt er að fullnægðum skilyrðum sem lýst er í V. kafla og í II. og III. viðauka.

Áður en leyfi er veitt skal athuga hvort umsækjandi fullnægi viðeigandi ákvæðum í reglugerðum settum samkvæmt umferðarlögum. Einnig skal hafa hliðsjón af ákvæðum í staðli ÍST EN ISO/IEC 17020:2004, utan 4. kafla hans. Ekki er gert ráð fyrir að krafist verði faggildingar svo sem er skv. gildandi reglum, sbr. 28. gr. reglugerðar nr. 378/1998.

Í tillögunni er gert ráð fyrir að auk verkfræðings og tæknifræðings geti meistari í bifvélavirkjun verið tæknilegur stjórnandi skoðunarstofu. Sama gildir varðandi ábyrgðarmann fyrir starfsemi á endurskoðunarverkstæði.

Heimild í viðauka II í reglugerð nr. 378/1998 til að skoða á skoðunarstofu II. bifreið, sem er meira en 3.500 kg að leyfðri heildarþyngd með tilteknum skilyrðum, er nú í 2. mgr. 25. gr. tillögunnar.

Í 26. gr. tillögunnar er nýtt ákvæði um að skoðunarstofa I skuli fullnægja kröfum reglugerðar um starfsemi verkstæðis með B-faggildingu til prófunar á ökurita, varðandi prófun við reglubundna skoðun sem fram skal fara á tveggja ára fresti skv. reglugerð nr. 3821/85/EB og reglugerð nr. 1360/2002/EB.

Í 30. gr tillögunnar eru nýmæli, reglur um eftirlit sem Umferðarstofa skal hafa með starfsemi skoðunarstofa og endurskoðunarverkstæða. Eftirlit skal haft með því að skoðun fari fram í samræmi við skoðunarhandbók og leitast sé við að niðurstöður skoðana verði innan tiltekinna frávika. Verið frávik of mikið skal skoðunarstofa gera viðeigandi ráðstafanir. Umferðarstofa getur, fylgi skoðunarmaður ekki reglum skoðunarhandbókar, krafist þess að viðkomandi ökutæki sé fært á ný til skoðunar og að skoðunarmaður sitji sérstakt fræðslunámskeið.

Vanrækslugjald.

Í VI. kafla eru ákvæði um álagningu og innheimtu vanrækslugjalds sem eigandi (umráðamaður) ökutækis skal greiða ef ökutæki er ekki fært til aðalskoðunar eða endurskoðunar innan tilsetts tíma í samræmi við 67. gr. umferðarlaga.

Markmið með gjaldi vegna vanrækslu á að færa ökutæki til skoðunar er að draga úr fjölda óskoðaðra ökutækja í umferð og gera eftirlit lögreglu með skoðun ökutækja skilvirkara. Gert er ráð fyrir að vanrækslugjaldið verði greitt í skoðunarstöð þegar komið er með ökutæki til skoðunar en að öðrum kosti innheimt.

Í greinargerð með frumvarpi til laga um breytingu á 67. gr. umferðarlaga varðandi vanrækslugjald er því lýst að gert sé ráð fyrir að lögreglu verði send skrá yfir óskoðuð ökutæki í viðkomandi lögregluumdæmi og henni falið að taka þau úr umferð. Það yrði gert að liðnum ákveðnum tíma frá því að færa skyldi ökutæki til skoðunar og þegar útséð væri um að eigandi (umráðamaður) verði við tilmælum um að gera slíkt.

Fyrirhugað gjald skv. 67. gr. hefur þá sérstöðu gagnvart gjöldum skv. 108. gr. að ekki er gert ráð fyrir að lögreglan annist álagningu þess og innheimtu. Þess í stað er gert ráð fyrir að það verði innheimt við lögmælta skoðun ökutækis en jafnframt að sérstökum aðila verði falin ábyrgð á eftirfylgni þess að ökutæki séu færð til skoðunar. Þess skal getið í þessu sambandi að í skýrslu nefndar um leiðir til að styrkja atvinnulíf á Vestfjörðum, sem skilaði forsætisráðherra tillögum sínum í apríl 2007, er lagt til að sýslumanninum í Bolungarvík verði falin eftirfylgni með því að óskoðuð ökutæki verði færð til skoðunar (sjá bls. 16 í skýrslunni).

| Tími aðgerða. | Aðgerð | Tilvísun í reglur |
| --- | --- | --- |
|  | 1. mánuður | ökutæki skal fært til skoðunar | 1. mgr. 5. gr. |
| 1. dagur | 4. mánaðar | frestur liðinn til að færa ökutæki til skoðunar sýslumaður leggur á vanrækslugjald | 2. mgr. 5. gr. a- og b-liðir 1. mgr. 31. gr. 1.-3. mgr. 32. gr. |
| 1. dagur | 6. mánaðar | sýslumaður hefur innheimtuaðgerðir | 1. og 4. mgr. 32. gr. |
| 1. dagur | 10. mánaðar | Lögreglan tekur skráningarmerki af ökutæki Umferðarstofa skal senda lögreglustjóra þess umdæmis þar sem eigandi (umráðamaður) ökutækis er skráður til heimilis, upplýsingar um ökutæki sem vanrækt hefur verið lengur en í 6 mánuði að færa til aðalskoðunar frá lokum frests, sbr. a-lið 1. mgr. 31. gr., og í 4 mánuði að færa til endurskoðunar frá lokum frests, sbr. b-lið 1. mgr. 31. gr. | 69. gr. umferðarlaga 8. mgr. 32. gr. |

Það leiðir af efni VI. kafla að efni 17. gr. reglugerðar nr. 378/1998, um að lögreglan kveði ökutæki til skoðunar, er fellt niður.

Viðaukar.

I. viðauki um skoðunarmiða og notkun hans er nýr viðauki.

Í II. viðauka eru ákvæði um skilyrði til reksturs skoðunarstofu og endurskoðunarverkstæðis sem í gildandi reglugerð eru í 28. og 30. gr.

III. viðauki hefur að geyma reglur um tækjabúnað skoðunarstofu og endurskoðunarverkstæðis sem skv. gildandi reglugerð eru í I. viðauka.

IV. viðauki samsvarar viðauka IA í gildandi reglugerð.

Efni 1. gr. í II. viðauka gildandi reglugerðar um tækjabúnað skoðunarstofu er í 21. gr. tillögu að nýrri reglugerð. Efni 1. og 2. mgr. 3. gr. viðaukans er í 2. mgr. 25. gr tillögunnar. Að öðru leyti eru ákvæði viðauka II felld niður.

# Footnotes

breyting á tilsk. nr. 96/96

Ráðherra setur reglur um skoðun skráningarskyldra ökutækja, þar á meðal um það hverjir annist skoðun þeirra, hve oft, hvar og hvenær almenn skoðun skuli fara fram og að öðru leyti um framkvæmd hennar.